## Slide 1
Презентация №4 «Реализация политики декарбонизации
в металлургической промышленности»

## Slide 2
Источники выбросов парниковых газов в металлургической промышленности
Производство чугуна и стали:
  Доменные печи: традиционный метод производства чугуна и стали в доменных печах включает восстановление железной руды с использованием кокса (полученного из угля) в качестве восстановителя, что приводит к выбросам CO2 (выбросы по охвату 1)
  Дуговые электропечи. В электродуговых печах металлолом плавится с использованием электричества, что также способствует выбросам парниковых газов, в зависимости от схемы выработки электроэнергии (выбросы по охвату 2)
Производство алюминия:
  Процесс Байера: при производстве алюминия из бокситовой руды процесс Байера приводит к выбросам CO2 из-за термического разложения гидроксида алюминия (выбросы по охвату 1).
  Процесс Холла-Эру: Процесс Холла-Эру, используемый для извлечения алюминия из глинозема, потребляет значительное количество электроэнергии, что приводит к косвенным выбросам в зависимости от источника энергии (выбросы по охвату 2)

## Slide 3
Источники выбросов парниковых газов в металлургической промышленности
Производство меди:
  Плавка и рафинирование: извлечение меди из медной руды включает процессы плавки и рафинирования, в результате которых выделяются парниковые газы, в основном в результате сжигания топлива для выработки тепла (выбросы по охвату 1).
Другая металлургическая продукция:
  Различные другие металлы, такие как цинк, свинец, никель и титан, также производятся с помощью энергоемких процессов, включающих термическую обработку и химические реакции, что приводит к выбросам парниковых газов (выбросы по охвату 2).
В целом выбросы парниковых газов в металлургической промышленности связаны главным образом со сжиганием ископаемого топлива в высокотемпературных процессах, термическим разложением материалов и потреблением электроэнергии.

## Slide 4
Выбросы парниковых газов в металлургической промышленности
  Доступные технологии и использование угля для производства электроэнергии влияют на углеродоёмкость производства стали в разных странах.
  В Китае были разработаны более эффективные технологии, хотя он по-прежнему вносит значительный вклад в общие выбросы парниковых газов из-за высокого уровня производства.
  Производство стали в Индии по-прежнему в основном основано на использовании угля, что объясняет более высокую интенсивность.

## Slide 5
Выбросы парниковых газов в сталеплавильных процессах
Интенсивность меняется в зависимости от технологии: кислородно-конвертерный процесс менее углеродоемкий (0,19 тCO2/т стали по сравнению с 0,67 при доменной технологии.

## Slide 6
Worldsteel
Общеотраслевой процесс анализа эффективности, основанный на передовых практиках для улучшения качества сырья и энергоэффективности. Успешное внедрение компаниями потенциально может сократить выбросы при производстве стали на 20%.
Примеры компаний из металлургической промышленности

## Slide 7
Максимальное использование лома. Каждая тонна лома, используемого для производства стали, позволяет избежать выбросов 1,5 тонн углекислого газа. Будущее расширение необходимо для уменьшения воздействия сталелитейной промышленности.
Прорывные технологии: необходим преобразующий подход к производству железа, чтобы уменьшить зависимость от угля. 3 категории перспективных технологий:
Worldsteel
Примеры компаний из металлургической промышленности

## Slide 8
JSW Steel
Примеры компаний из металлургической промышленности

## Slide 9
•До 2030 года: сосредоточить внимание на повышении эффективности использования топлива/энергии/электроэнергии, электрификации легкоутилизируемых технологий, совершенствовании процессов плавильного производства.
•2030-2050: CCS/безуглеродная плавка; внедрение возобновляемых источников энергии; Водород для полного отказа от ископаемого топлива.
HYDRO
Примеры компаний из металлургической промышленности

## Slide 10
Qarmer (АрселорМиттал) (2022)
Область 1: 193,04 млн тонн CO2-экв.
Область 2: 7,48 млн тонн CO2-экв.
Всего: 200,53 млн тонн CO2-экв.
JSW Steel (2022)
Область 1: 41,64 млн тонн CO2-экв.
Область 2: 2,57 млн тонн CO2-экв.
Итого: 44,21 млн тонн CO2-экв.
Гидро (2022)
Объем 1: 7,17 млн тонн CO2-экв.
Область 2: 1,57 млн тонн CO2-экв.
Итого: 8,74 млн тонн CO2-экв.
Сравнение компаний из металлургической промышленности

## Slide 11
Модуль 2 – Дополнительная информация
Выявление и оценка климатических рисков
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!