## Slide 1
Презентация №1 «Декарбонизация
в нефтегазовой промышленности»

## Slide 2
  Сжигание ископаемого топлива. Основным источником выбросов парниковых газов в нефтегазовой промышленности является сжигание ископаемого топлива в процессе добычи, переработки и транспортировки. Когда нефть и газ сжигаются для производства энергии или для питания машин и транспортных средств, двуокись углерода (CO2) выбрасывается в атмосферу (Охват 1)
  Выбросы метана: Метан (CH4) является мощным парниковым газом с гораздо более высоким потенциалом глобального потепления, чем CO2, в более короткие сроки. Выбросы метана происходят на различных этапах добычи нефти и газа, включая бурение, добычу, переработку и распределение. Утечки, вентиляция и сжигание природного газа являются распространенными источниками выбросов метана.
  Сжигание в факелах и сброс: Сжигание в факелах — это контролируемое сжигание природного газа, который нельзя улавливать или использовать по разным причинам, например, из соображений безопасности или из-за отсутствия инфраструктуры. Вентиляция включает выпуск несгоревших газов непосредственно в атмосферу. Как факельное сжигание, так и вентиляция способствуют выбросам CO2, метана и других парниковых газов.
Основные источники выбросов парниковых газов
в нефтегазовой промышленности

## Slide 3
  Процессы разведки и добычи: Разведка, бурение и добыча нефти и газа включают в себя различные энергоемкие операции и оборудование, что приводит к косвенным выбросам в результате потребления электроэнергии и топлива (охват 2).
  Переработка: процесс переработки сырой нефти в продукты, пригодные для использования, также приводит к выбросам парниковых газов, включая CO2 и метан (охват 1).
  Транспорт и распределение: Транспортировка и распределение нефти и газа по трубопроводам, судам, грузовикам и другими средствами также способствуют выбросам ПГ, главным образом за счет сжигания топлива в транспортных средствах (охват 3).
Основные источники выбросов парниковых газов
в нефтегазовой промышленности

## Slide 4
Интенсивность выбросов от нефтегазовой деятельности должна быть снижена вдвое к 2030 году в соответствии со сценарием МЭА.
Целевые показатели по отраслям: Международное Энергетическое Агентство (МЭА)

## Slide 5
Корпоративные цели по сокращению выбросов в отрасли

## Slide 6
Для достижения снижения интенсивности выбросов на 50% необходимы меры по пяти направлениям:
1.Снижение выбросов метана (наибольшее снижение)
2.Устранение всех неаварийных факельных сжиганий
3.Электрификация добывающих предприятий электроэнергией с низким уровнем выбросов
4.Оснащение нефтегазовых процессов системами улавливания и хранения углерода (CCUS)
5.Расширение использования зеленого водорода на нефтеперерабатывающих заводах
Дорожная карта МЭА по декарбонизации нефтегазовой отрасли

## Slide 7
  Внесение изменений в портфель: приобретения и инвестиции в новые низкоуглеродные проекты.
  Повышение энергоэффективности
  Преобразование оставшихся интегрированных нефтеперерабатывающих заводов в низкоуглеродные энергетические и химические парки
  Использование большего количества возобновляемой электроэнергии
  Разработка технологии улавливания и хранения углерода (CCS)
Стратегия Shell по декарбонизации, снижение выбросов
по охвату 1 и 2 на 50% до 2030 года

## Slide 8
Цель проекта: Сократить энергопотребление и выбросы ПГ в процессе сжижения природного газа для последующей транспортировки
  Компания провела тщательный аудит и анализ своих систем сжижения природного газа для выявления узких мест и потенциальных областей оптимизации.
  Внедрение современных технологий сжижения природного газа, таких как более эффективные теплообменники и турбины.
  Оптимизация процессов управления и регулирования, используя автоматизированные системы мониторинга и управления.
  Внедрение мер по снижению утечек метана
  Целевые показатели:
  Снижение энергопотребления в процессе сжижения природного газа на 15% за первые два года.
  Сокращение выбросов CO2 и метана на 20% за тот же период.
  Увеличение эффективности системы сжижения природного газа, что также привело к снижению эксплуатационных расходов.
Стратегия EXXONMOBIL по оптимизации системы сжижения природного газа

## Slide 9
Оценка мероприятий

## Slide 10
Модуль 2 – Дополнительная информация
Декарбонизация металлургии
Выявление и оценка климатических рисков
•Операционный риск в связи с изменением количества осадков
•Операционный риск из-за экстремальных температур
•Операционный риск в связи с экстремальными погодными условиями
•Операционный риск в связи со дефицитом водных ресурсов
Риски, связанные с негативным воздействием изменения климата на операционную деятельность

## Slide 11
Презентация №2 «Достижение декарбонизации в горнодобывающей промышленности»

## Slide 12
Источники выбросов
Распределение выбросов в млн тонн CO2-экв./год
Разбивка выбросов охвата 1 и 2 в млн тонн CO2-экв./год

## Slide 13
Более амбициозные цели по сокращению выбросов 1 и 2.
Фокус: возобновляемая электроэнергия и производство энергии (сокращение выбросов на 30-35%), замена горнодобывающей техники на дизельном топливе (от 40 до 50%).
Ориентация на шахты с самыми высокими выбросами и устранение выбросов из нескольких источников.
Декарбонизация горнодобывающей промышленности

## Slide 14
Компания | Целевой год: 2030 | Целевой год: 2030
Компания | Охват 1 & 2 | Охват 3
Vale S.A. (Бразилия) | 33% (vs 2017) или 2.54% в год | 15% by 2035 (vs 2018) или 1.25% в год
BHP Group (Австралия) | 30% (vs 2020) или 3.0% в год | 30-40% (vs 2020) или 3-4% в год
Polymetal (Россия) | 35% (vs 2019) или 3.2% в год | Нет
KazMinerals (Казахстан) | 5% by 2024 (vs 2018) или 1% в год | Нет
Цели компаний в горнодобывающей промышленности
в вопросах декарбонизации

## Slide 15
До 2030 года компания планирует сократить выбросы по охвату 1 и 2 на 15% (4,5 млн т СО2) за счет:
Использования ВИЭ
Электрификация процессов производства тепла
Повышение энергоэффективности
ВИЭ
Электрификация прозводства тепла
Энергоэффективность
Офсеты
Переход с дизтопливо на альтернативы
Стратегия декарбонизации компании Rio Tinto

## Slide 16
Rio Tinto: прогресс и лучшие практики
Достижение
Стратегия декарбонизации компании Rio Tinto

## Slide 17
Стратегия устойчивого развития компании Sumitomo Metal Mining

## Slide 18
Сравнение компаний
Разбивка выбросов категорий 1 и 2 (в млн т CO2-эквивалента)
Рио Тинто (2021)
Объем 1: 22,7 млн т CO2-экв.
Объем 2: 8,4 млн т CO2-экв.
Итого: 31,1 млн т CO2-экв.
Сумитомо (2021)
Объем 1: 1,786 млн т CO2-экв.
Объем 2: 0,861 млн т CO2-экв.
Итого: 2,647 млн т CO2-экв.
Фортескью (2022)
Объем 1: 2,22 млн т CO2-экв.
Объем 2: 0,33 млн т CO2-экв.
Итого: 2,55 млн т CO2-экв.
Сравнительный анализ по компаниям

## Slide 19
Сравнение компаний
Углеродоемкость (тонна эквивалента CO2/тонна медного эквивалента), 2020 финансовый год:
Рио Тинто: 84,20
Сумитомо: 3,85
Фортескью: 127,73
Средний показатель по диверсифицированному горнодобывающему сектору: 54,47
Сравните также по получению дохода (область охвата 1 и 2/млн долларов).
Углеродоемкость зависит от множества факторов, в том числе от страны производства и ее энергетического баланса, операций, в которых участвует компания, и использования местной энергии/электричества.
Сравнительный анализ по компаниям

## Slide 20
Углеродоемкость на основе доходов (тонн эквивалента CO2/млрд долларов США), 2022 финансовый год:
•Rio Tinto: 0,69 (45,2 млрд долларов выручки)
•Сумитомо: 0,08 (выручка 33 млрд долларов США)
•Fortescue: 0,23 (выручка 11,3 млрд долларов США)
Сравнительный анализ по компаниям

## Slide 21
Институт исследований полезных ископаемых Западной Австралии: отчет о путях декарбонизации для австралийского горнодобывающего сектора.
Определить: определить профиль выбросов шахты и критических секторов.
Цель: краткосрочные и долгосрочные цели
План: определите наилучший подход и расставьте приоритеты действий
Реализация: взаимодействие с заинтересованными сторонами + строгость и прозрачность
Мониторинг: использование общепринятых схем раскрытия информации (TCFD)
Руководство по декарбонизации

## Slide 22
Идеальный случай: производство медных месторождений от рудника до металла, расположенное в удаленной Западной Западной Австралии, с оставшимся сроком службы рудника 25 лет.
•Приоритизация производства электроэнергии из возобновляемых источников на месте
•Электрификация тепловых производств и использование природного газа
•Дизель остается в смеси, компенсируя оставшиеся выбросы
•Приблизительный процент выбросов, которые они могут сократить только с помощью доступных технологий
Общие капитальные затраты (CAPEX): 744 миллиона долларов.
Mine Zero Pathway 1: Устоявшаяся технология

## Slide 23
•Фаза 1, общая для всех путей (сосредоточено на генерации RE)
•Фаза 2: полная электрификация тепловых нужд + питание от аккумуляторов
•Фаза 3: поэтапный отказ от дизельного топлива с импортом электронного топлива также для замены оставшегося природного газа в электрификации. Дополнительные мощности ВИЭ для удовлетворения потребностей в электроэнергии.
Общие капиталовложения: 1,072 миллиарда долларов.
Mine Zero Pathway 2: Электрификация

## Slide 24
•Фаза 1 общая для всех путей
•Фаза 2: увеличение мощности ВИЭ + внедрение аккумуляторов (по-прежнему используется дизельное топливо для транспорта и природный газ для выработки оставшейся электроэнергии)
•Фаза 3: поэтапный отказ от дизельного топлива, замена на производство водорода на месте + дополнительные батареи
Общие капиталовложения: $3,011 млрд.
Mine Zero Pathway 4: Производитель водорода

## Slide 25
Презентация №3 «Основы декарбонизации
химической промышленности»

## Slide 26
  Производство энергии: В химической промышленности используется значительное количество энергии для привода реакций и процессов. Сжигание ископаемых топлив приводит к выбросу углекислого газа (CO2) (охват 1), потребление электрической энергии на производстве сопряжено с косвенными выбросами по охвату 2
  Синтез химических веществ: Многие химические процессы требуют высоких температур и давлений, что может привести к выбросу парниковых газов. Например, синтез аммиака и метанола может быть связан с выбросами CO2 (охват 1).
  Производство цемента: Производство цемента является энергоемким процессом, включающим обжиг известняка и глины при высоких температурах. Это приводит к выбросу CO2 как результату химических реакций (охват 1).
  Производство удобрений: Производство азотных удобрений связано с выбросами парниковых газов, так как процесс аммиачной синтеза требует большого количества энергии и сырья (охват 1)
  Реакции окисления: Окислительные процессы, используемые для получения различных химических продуктов, могут привести к выбросу ПГ (охват 1)
  Нефть: Сжигание нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо, в двигателях автомобилей, самолетов и промышленных установках, также вызывает выбросы CO2.
  Природный газ: Хотя природный газ считается более чистым топливом в сравнении с углем и нефтью, сжигание его также приводит к выбросам CO2.
Источники выбросов парниковых газов в химической промышленности

## Slide 27
Одна из крупнейших Европейских энергетических компаний: поставщик электроэнергии для 50 миллионов клиентов.
Сократить выбросы по охвату 1 и 2 на 75 % к 2030 году и на 100 % к 2040 году
Сократить выбросы по охвату 3 на 50 % к 2030 году и на 100 % к 2050 году
Практические примеры в химической
промышленности в мире

## Slide 28
DOW Chemical
Практические примеры в химической
промышленности в мире

## Slide 29
Компания Dow модернизировала один из смешанных крекеров в Плакемине, штат Луизиана технологией псевдосжиженного каталитического дегидрирования (FCDh) для производства пропилена
Запатентованная технология FCDh может сократить капитальные затраты примерно на 25 %, снизить потребление энергии и выбросы парниковых газов примерно на 20 %.
Недорогая и высокорентабельная модернизация усиливает интеграцию, обеспечивает надежную поставку дополнительных >100 000 метрических тонн пропилена для удовлетворения растущего спроса на основных конечных рынках.
DOW Chemical
Практические примеры в химической
промышленности в мире

## Slide 30
  Проект «H2 HUB Flanders» направлен на строительство установки по производству зеленого водорода мощностью 20 МВт, производящей до 3.000 тонн зеленого водорода в год, которая будет введена в эксплуатацию в 2024 году.
  В высокоэффективном процессе крекинга аммиака Air Liquide использует технологию тепловой интеграции реакторных труб нового поколения. Эта технология обеспечивает максимально возможный перевод аммиака в водород и нулевые прямые выбросы CO2.
  Ключевым элементом процесса крекинга аммиака является установка для крекинга аммиака, представляющая собой печь каталитического крекинга, в которой реакция синтеза аммиака реверсируется при повышенных температурах. Образующийся крекинг-газ состоит в основном из водорода и азота. После последующей стадии разделения получают очищенный водород.
  Экономическая целесообразность была обеспечена за счет грантового финансирование правительством Фландрии.
  Air Liquide обязалась инвестировать около 8 миллиардов евро по всему миру в цепочку создания стоимости низкоуглеродного водорода к 2035 году в рамках своей стратегической стратегии ADVANCE.
Air Liquide
Практические примеры в химической
промышленности в мире

## Slide 31
Сравнительный анализ по мероприятиям

## Slide 32
  Кредитный риск, связанный с ESG (Экологическим, социальным и корпоративным управлением): риск столкнуться с более высокими процентными ставками и трудностями в доступе к финансированию из-за строгих требований к соблюдению требований ESG
  Регуляторный риск: Риск возможных изменений в национальном законодательстве, связанном с изменением климата, приводящих к налогообложению выбросов ПГ, установлению целей по снижению углеродного следа и возможным судебным разбирательствам в связи с несоблюдением требований законодательства
  Рыночный риск: Риск подверженности углеродному налогообложению в странах импорта продукции
  Клиентский риск: риск потери клиентов из-за несоблюдения их целевых показателей по декарбонизации в роли поставщика
Риски, связанные с глобальным переходом на низкоуглеродное развитие
Климатические риски

## Slide 33
  Операционный риск в связи с изменением количества осадков
  Операционный риск из-за экстремальных температур
  Операционный риск в связи с экстремальными погодными условиями
  Операционный риск в связи со дефицитом водных ресурсов
Климатические риски
Риски, связанные с негативным воздействием изменения климата на операционную деятельность

## Slide 34
Презентация №4 «Реализация политики декарбонизации
в металлургической промышленности»

## Slide 35
Источники выбросов парниковых газов в металлургической промышленности
Производство чугуна и стали:
  Доменные печи: традиционный метод производства чугуна и стали в доменных печах включает восстановление железной руды с использованием кокса (полученного из угля) в качестве восстановителя, что приводит к выбросам CO2 (выбросы по охвату 1)
  Дуговые электропечи. В электродуговых печах металлолом плавится с использованием электричества, что также способствует выбросам парниковых газов, в зависимости от схемы выработки электроэнергии (выбросы по охвату 2)
Производство алюминия:
  Процесс Байера: при производстве алюминия из бокситовой руды процесс Байера приводит к выбросам CO2 из-за термического разложения гидроксида алюминия (выбросы по охвату 1).
  Процесс Холла-Эру: Процесс Холла-Эру, используемый для извлечения алюминия из глинозема, потребляет значительное количество электроэнергии, что приводит к косвенным выбросам в зависимости от источника энергии (выбросы по охвату 2)

## Slide 36
Источники выбросов парниковых газов в металлургической промышленности
Производство меди:
  Плавка и рафинирование: извлечение меди из медной руды включает процессы плавки и рафинирования, в результате которых выделяются парниковые газы, в основном в результате сжигания топлива для выработки тепла (выбросы по охвату 1).
Другая металлургическая продукция:
  Различные другие металлы, такие как цинк, свинец, никель и титан, также производятся с помощью энергоемких процессов, включающих термическую обработку и химические реакции, что приводит к выбросам парниковых газов (выбросы по охвату 2).
В целом выбросы парниковых газов в металлургической промышленности связаны главным образом со сжиганием ископаемого топлива в высокотемпературных процессах, термическим разложением материалов и потреблением электроэнергии.

## Slide 37
Выбросы парниковых газов в металлургической промышленности
  Доступные технологии и использование угля для производства электроэнергии влияют на углеродоёмкость производства стали в разных странах.
  В Китае были разработаны более эффективные технологии, хотя он по-прежнему вносит значительный вклад в общие выбросы парниковых газов из-за высокого уровня производства.
  Производство стали в Индии по-прежнему в основном основано на использовании угля, что объясняет более высокую интенсивность.

## Slide 38
Выбросы парниковых газов в сталеплавильных процессах
Интенсивность меняется в зависимости от технологии: кислородно-конвертерный процесс менее углеродоемкий (0,19 тCO2/т стали по сравнению с 0,67 при доменной технологии.

## Slide 39
Worldsteel
Общеотраслевой процесс анализа эффективности, основанный на передовых практиках для улучшения качества сырья и энергоэффективности. Успешное внедрение компаниями потенциально может сократить выбросы при производстве стали на 20%.
Примеры компаний из металлургической промышленности

## Slide 40
Максимальное использование лома. Каждая тонна лома, используемого для производства стали, позволяет избежать выбросов 1,5 тонн углекислого газа. Будущее расширение необходимо для уменьшения воздействия сталелитейной промышленности.
Прорывные технологии: необходим преобразующий подход к производству железа, чтобы уменьшить зависимость от угля. 3 категории перспективных технологий:
Worldsteel
Примеры компаний из металлургической промышленности

## Slide 41
JSW Steel
Примеры компаний из металлургической промышленности

## Slide 42
•До 2030 года: сосредоточить внимание на повышении эффективности использования топлива/энергии/электроэнергии, электрификации легкоутилизируемых технологий, совершенствовании процессов плавильного производства.
•2030-2050: CCS/безуглеродная плавка; внедрение возобновляемых источников энергии; Водород для полного отказа от ископаемого топлива.
HYDRO
Примеры компаний из металлургической промышленности

## Slide 43
Qarmer (АрселорМиттал) (2022)
Область 1: 193,04 млн тонн CO2-экв.
Область 2: 7,48 млн тонн CO2-экв.
Всего: 200,53 млн тонн CO2-экв.
JSW Steel (2022)
Область 1: 41,64 млн тонн CO2-экв.
Область 2: 2,57 млн тонн CO2-экв.
Итого: 44,21 млн тонн CO2-экв.
Гидро (2022)
Объем 1: 7,17 млн тонн CO2-экв.
Область 2: 1,57 млн тонн CO2-экв.
Итого: 8,74 млн тонн CO2-экв.
Сравнение компаний из металлургической промышленности

## Slide 44
Презентация №5 «Процесс аккредитации в ЗКФ»

## Slide 45
Этапы аккредитации
Этап I: подготовка заявки, институциональная оценка и подача заявки на онлайн-платформе ЗКФ.
Этап II: рассмотрение заявки, работа с комментариями и решение ЗКФ по аккредитации.
Этап III: завершение аккредитации и подписание соглашения.

## Slide 46
Этап I: подготовка заявки, институциональная оценка и подача заявки на онлайн-платформе ЗКФ

## Slide 47
Этап I: подготовка заявки, институциональная оценка и подача заявки на онлайн-платформе ЗКФ
Микро (проекты до 10 миллионов долларов США): 1000 долларов США за базовые фидуциарные стандарты и 500 долларов США за каждый специализированный фидуциарный стандарт.
Малые (проекты стоимостью от 10 до 50 миллионов долларов США): 5 000 долларов США за базовые фидуциарные стандарты и 1 000 долларов США за каждый специализированный фидуциарный стандарт.
Средний (проекты стоимостью от 50 до 250 миллионов долларов США): 10 000 долларов США за базовые фидуциарные стандарты и 3 000 долларов США за каждый специализированный фидуциарный стандарт.
Крупные (проекты стоимостью более 250 миллионов долларов США): 25 000 долларов США за базовые фидуциарные стандарты и 7 000 долларов США за каждый специализированный фидуциарный стандарт.
Сумма оплаты за аккредитацию согласно категориям:

## Slide 48
Этап I: подготовка заявки, институциональная оценка и подача заявки на онлайн-платформе ЗКФ
- Микропроекты (максимальная общая прогнозируемая стоимость на момент подачи заявки, независимо от той части, которая финансируется ЗКФ, до 10 миллионов долларов США включительно для отдельного проекта или программы);
- Небольшие проекты (максимальная общая прогнозируемая стоимость на момент подачи заявки, независимо от той части, которая финансируется ЗКФ, от 10 до 50 миллионов долларов США включительно для отдельного проекта или программы);
- Средние проекты (максимальная общая прогнозируемая стоимость на момент подачи заявки, независимо от той части, которая финансируется ЗКФ, более 50 и до 250 миллионов долларов США включительно для отдельного проекта или программы);
- Крупные проекты (общие прогнозируемые затраты на момент подачи заявки, независимо от той части, которая финансируется ЗКФ, более 250 миллионов долларов США для отдельного проекта или программы).
Категории аккредитации:

## Slide 49
Этап II: рассмотрение заявки, работа с комментариями и решение ЗКФ по аккредитации

## Slide 50
Этап III: завершение аккредитации и подписание соглашения
Данный этап завершает процесс аккредитации посредством проверки и оформления юридических договоренностей между организацией-заявителем и ЗКФ по результатам успешного завершения предыдущего этапа.
Срок аккредитации составляет пять лет.
Срок аккредитации начинается после завершения трехэтапного процесса институциональной аккредитации, то есть, когда подписанное генеральное соглашение об аккредитации , заключенное между ЗКФ и аккредитованной организацией, вступило в силу.

## Slide 51
Модуль 2 – Дополнительная информация
Выявление и оценка климатических рисков
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!